Как правильно выбрать дренажный лоток?

Эта статья имеет своей целью проинформировать строителей, проектировщиков и дизайнеров города Новосибирска о том, какие подводные камни они могут встретить при покупке и установке поверхностных дренажных систем отвода ливнёвых вод (ливнёвка). 
Дело в том, что системы поверхностного ливнёвого дренажа совсем недавно стали входить в нашу жизнь. Поэтому подавляющее большинство проектировщиков и строителей ещё не приобрели большого опыта в этом, казалось бы, не сложном деле. Отсутствие практики в выборе и установке дренажных лотков для ливнёвки приводит к тому, что на улицах Новосибирска появляются дренажные конструкции, которые не выдерживают нагрузки ни пешеходного ни автомобильного траффика. 

Например, на этой фотографии вы видите, что дренажный лоток после нескольких месяцев эксплуатации уже раздавлен автомобилем.

А здесь можно наблюдать всю тщетность крепления типа "краб" удержать решётку на лотке водостока.

На этой фотографии видно, что отчаянное желание прикрутить шурупами решётку к дренажному лотку не оправдало себя.

А здесь вы можете наблюдать деградацию лотка под плитку "Бехатон".

На этой фотографии видно, что широко рекламируемый полимербетон через один год эксплуатации начал активно разрушаться

Ниже мы подробно разберём причины, по которым лотки для ливнёвки большинства российских и новосибирских производителей не выдерживают сибирских морозов и сибирского траффика. Также мы продемонстрируем те качества дренажных ливневых систем, которые помогут новосибирским строителям преодолеть вышеописанные проблемы. 
                                                      ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЛИВНЁВКИ.

ПЛАСТИК.

На данный момент в Новосибирске можно купить три типа дренажных лотков для ливнёвки - пластиковый, бетонный и полимербетонный. Пластиковый водоотводной лоток - выбор эконом-класса. Он стоит дешевле и накладные расходы на его перевозку гораздо меньше, также пластик устойчив к агрессивным средам. Это единственные достоинства пластикового дренажного лотка. 

Список недостатков значительно больше.Пластик ведёт себя непредсказуемо при низких температурах. Проще говоря - он может зимой просто сломаться под весом проезжающего легкового автомобиля. Пластиковый лоток водостока легко деформируется, поэтому если лоток некоторое время простоял без решётки - назад вы её уже можете просто не поставить. Лоток очень капризен при установке в бетонную обойму, жидкий бетон выталкивает его наверх - приходится приваливать лоток чем-нибудь тяжёлым и постоянно следить - не сместился ли он. Пластик имеет плохую адгезию к бетонной обойме, поэтому нередки случаи, когда ковш грейдера подцеплял лоток и просто отшелушивал его из бетонной обоймы как лист бумаги. 

Примечателен рассказ одного опытного мастера, который после первого монтажа пластиковых лотков водоотвода впоследствии ставил только бетонные лотки. Он сказал, что при установке пластиковых лотков у него несколько решёток пошли "вертолётом". Да и после наезда катка на пластиковый лоток при укладке асфальта в прилотковой зоне несколько лотков было раздавлено.При установке бетонных лотков таких проблем у него не встречалось.

ПОЛИМЕРБЕТОН.

Полимербетон активно рекламируется как прогрессивный материал. Преимущества полимербетона - он легче, чем бетон.Он весит меньше и его водопоглощение значительно меньше, чем бетона. 
Недостатки полимербетона - его высокая стоимость.Ещё один из недостатков полимербетона - его характеристики непредсказуемы при высоких (+50 по Цельсию) и низких температурах.Ввиду того, что наполнителем в полимербетоне являются полимерные смолы, при жаре и прямом попадании лучей солнца смола начинает плавиться. На этой фотографии вы можете увидеть то, что стало с полимербетонным лотком водостока под жаркими лучами солнца.

Также, при низких температурах, внешние боковые стенки лотка принимают характеристики стекла.Твердое, но хрупкое. 

Косвенным доказательством того, что пластиковые и полимербетонные дренажные лотки для ливнёвки не являются надёжным продуктом для строительства является тот факт, что ни один отечественный и иностранный производитель такого продукта не имеет сертификата соответствия, который бы рассматривал  лоток как  строительную конструкции. Пластиковые и полимербетонные водоотводные лотки обычно имеют сертификаты, которые сертифицируют лоток только на водопропускную способность и на характеристики материала.

БЕТОН.

Если вы решили устанавливать в Новосибирске именно бетонные дренажные лотки для ливнёвки, то ниже мы продемонстрируем несколько важных деталей, на которые нужно обращать внимание при выборе бетонных систем поверхностного водоотвода.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА.

Бетонные дренажные лотки производятся двумя способами - вибропрессованием и вибролитьём. Вибролитьё - способ простой, но медленный (а значит более затратный) и недостаточно качественный. При вибролитье лоток в форме ставится на вибростол и уплотняется вибрированием. Естественно, что при этом наибольшему уплотнению подвергается внешний периметр лотка водостока. Хотя, по логике вещей, основную эксплуатационную нагрузку (несущая нагрузка, разрушающее действие замораживания-оттаивания, давление от решётки) на себе испытывает внутренняя часть лотка и верхняя часть бортика.При вибролитье именно внутренняя часть лотка и верх бортика остаётся недостаточно пропресованна. Что неизменно приводит к разрушению верхней части лотка и к его разрыву при замораживании-оттаивании.  На этой фотографии видно, как разрушилась часть вибролитого лотка.

Вибропрессование методом обратного кантования - более прогрессивная технология производства бетонных дренажных лотков для водоотвода. При этой технологии лоток проходит стадию вибропрессования , "перевёрнутым на попа". В таком положении пропрессовывается именно те участки лотка, которые подвергаются наибольшей эксплуатационной нагрузке. К тому же, цикл вибропрессования составляет две минуты(!). В то время как при вибролитье цикл может составлять 24 часа. Именно поэтому вибропрессованные бетонные лотки водостока в два раза дешевле вибролитых, при этом значительно превосходя вибролитые по качеству.

КРЕПЛЕНИЕ РЕШЁТКИ К ЛОТКУ.

Это самый насущный вопрос для тех, кто решает установить водоотвод не у себя на территории коттеджа, а в публичном месте. 

Заметим сразу же, что есть два вида крепления решётки к лотку. На самозащёлке и посредством фиксатора. Самозащёлка держит решётку достаточно прочно, но это крепление существует только на решётках, которые предназначены для пешеходной нагрузки.

Если по лотку будут ездить машины - то необходим фиксатор. Вы уже видели пример того, как фиксатор типа «краб» не смог справиться с удержанием решётки на лотке.

Приводим фотографии двух видов надёжного крепления решётки к лотку. Вы можете посмотреть вариант болтового крепления решётки к усилительному уголку здесь,

и вариант крепления решётки болтом к фиксатору  здесь.

УСИЛИТЕЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УГОЛОК.

При достаточно серьёзной нагрузке на лоток и при интенсивном траффике при монтаже водоотвода применяется дренажный лоток с усилительным металлическим уголком.

Посмотрите внимательно на уголок. Если он выполнен таким образом, что уголок легко перетирается в месте верхнего сгиба,

то это приводит к быстрому разрушению лотка.

Чтобы избежать этого используется уголок следующей конструкции , что исключает его перетирание а также попадание воды в щель и дальнейшее разрушение уголка под действием замораживания-оттаивания.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ЛОТКОВ.

Как правило, лотки должны соединяться друг с другом стыком типа «папа-мама».

При этом при их плотной состыковке должна оставаться канавка для промазки герметиком.

Если такового соединения нет, то герметичность соединения лотков будет нарушена и эффективность водоотведения понижена

СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БОЛТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ.

Если вы выбрали для монтажа лоток водостока с усилительным уголком и болтовым креплением решётки к нему, будет нелишним обратить внимание на те решения, которые позволяют сохранять резьбовое соединение болта в рабочем состоянии. 

Здесь вы можете посмотреть, как созданием  специального металлического кармана со стоком воды обеспечивается незамусоренность болтового соединения.

Здесь вы увидите, как уменьшением площади соприкосновения болта с резьбой достигается эффект отсутствия "прихватывания" ржавчиной болта.

Здесь вы можете увидеть, как специальные отверстия на решётке позволяют болтовой впадине самоочищаться от мелкого мусора.

ПЕСКОУЛОВИТЕЛИ.

Если по проекту отвод ливневых вод вашим водоотводом осуществляется в магистральную ливнёвую канализацию, вам понадобиться пескоуловитель.

Пескоуловитель - это колодец с  перфорированным ведёрком для задержания мусора.

Обратите внимание на то, чтобы отверстие для отводной трубы в пескоуловителе было сформировано и чтобы в нём уже было вмонтировано уплотнительное кольцо для трубы. Некоторые компании предоставляют пескоуловитель без отверстия для трубы, что подразумевает его самостоятельное выламывание (!).

Остерегайтесь этого - ведь неизвестно, как пройдёт сам процесс выламывания. 

Также обратите внимание на местоположение перфорированного ведёрка внутри пескоуловителя. Если ведёрко устанавливается на самое дно пескоуловителя - то это чревато будущими проблемами с быстрым засорением пескоуловителя и затруднением отвода воды в канализацию.

Информация предоставлена новосибирским подразделением ООО фирма «Комэн»

http://vodootvodnovosibirsk.narod.ru